检验检测报告

必高检测检字第 23E060103-02号

项目名称：                自行监测

# 委托单位：  萍乡萍钢安源钢铁有限公司（安源生产区）

检测类别：                委托检测

报告日期：        2023  年  07  月  05  日

江西省必高检测技术有限公司

# Jiangxi Bi Gao Testing Technology Co., LTD.

声  明

- 本报告无资质认定标志、无签发人签名和未盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

- 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，逾期不予受理。

- 不可重复性或不能进行复测的检测，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

- 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任。

- 由委托单位采样送检的样品，本公司只对来样负责。

- 本公司保证检测工作的公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 本报告全部复制或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

─────────────────────────────────────

名  称：江西省必高检测技术有限公司

地  址：萍乡经济技术开发区高新技术工业园北区

邮  编：337000

手  机：18979939895

电  话：0799-6668920

邮  箱：414981638@qq.com

一、基本信息

| 委托单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （安源生产区） | 委托单位地址 | 江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 （安源生产区） | 受检单位地址 | 江西省萍乡市萍乡经济开发区高新技术工业园东区 |
| 采样日期 | 2023.06.01 | 采样人员 | 郭进、朱树强 |
| 检测要素 | 土壤 | 检测地点 | 本公司实验室、宁波远大检测技术有限公司 |
| 检测结论 | 1A01原料区内翻车机旁北侧绿化带、1A02原料区内煤粉堆场北侧调蓄池旁绿化带、1B01炼铁区内瓦斯灰仓库门口绿化带、1B02炼铁区内冲渣池东北侧裸露地面处、1B03炼铁区1#2#烧结机外东南侧机修房旁绿化带、1C01炼钢区内废钢、原辅材料储存仓库门口绿化带、1C02炼钢区内3#转炉连铸区域附近绿化带处、1D01废水处理区内近煤气柜处自行监测井处绿化带土壤中所有已检测项目检测结果均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准要求。 |
| 编制人： 审核人： 批准人： 职 务： 授权签字人 日 期： 盖 章： |

- 检测结果

土壤检测结果

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A01原料区内翻车机旁北侧绿化带 东经113º54'9" 北纬27º38'34" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S111 | 23E060103S211 |  |
| pH值（无量纲） | 7.88 | 7.74 | / |
| 砷（mg/kg） | 8.84 | 9.85 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.47 | 0.45 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 64 | 58 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 24.4 | 21.5 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.123 | 0.101 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 62 | 59 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.41 | 0.53 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.64 | 3.62 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 15 | 15 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 91.7 | 89.5 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 145 | 148 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.7 | 1.7 | / |
| *钡（mg/kg） | 394 | 328 | / |
| *锡（mg/kg） | 3.2 | 4.8 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.3 | 0.3 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 554 | 514 | / |
| 样品状态 | 浅棕、有根 | 浅棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.*汞、*锑、*钼、*钡、、*铍、*钴、*锡、*铊、*钒、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钴、锡、铊、钒、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1A02原料区内煤粉堆场北侧调蓄池旁绿化带 东经113º54'1" 北纬27º38'22" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S311 | 23E060103S411 |  |
| pH值（无量纲） | 8.00 | 8.14 | / |
| 砷（mg/kg） | 12.1 | 11.3 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.44 | 0.42 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 57 | 53 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 25.2 | 23.1 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.112 | 0.122 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 56 | 56 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.31 | 0.72 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.34 | 3.31 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 14 | 13 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 96.4 | 94.1 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 193 | 202 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.2 | 1.3 | / |
| *钡（mg/kg） | 377 | 356 | / |
| *锡（mg/kg） | 8.4 | 5.0 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | 0.1 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 595 | 540 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B01炼铁区内瓦斯灰仓库门口绿化带 东经113º54'29" 北纬27º38'32" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S511 | 23E060103S611 |  |
| pH值（无量纲） | 6.84 | 7.11 | / |
| 砷（mg/kg） | 12.5 | 13.4 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.40 | 0.37 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 57 | 53 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 22.1 | 18.6 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.120 | 0.091 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 60 | 59 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.41 | 0.39 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.45 | 3.04 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 20 | 17 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 109 | 113 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 169 | 156 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.6 | 1.6 | / |
| *钡（mg/kg） | 387 | 349 | / |
| *锡（mg/kg） | 7.1 | 3.6 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.3 | 0.1 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 470 | 425 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B02炼铁区内冲渣池东北侧裸露地面处 东经113º54'34" 北纬27º38'14" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S711 | 23E060103S811 |  |
| pH值（无量纲） | 7.16 | 7.30 | / |
| 砷（mg/kg） | 11.1 | 10.9 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.54 | 0.54 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 46 | 50 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 25.3 | 24.3 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.098 | 0.090 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 62 | 59 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.58 | 0.29 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.56 | 2.63 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 10 | 10 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 84.4 | 80.6 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 181 | 178 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.1 | 0.7 | / |
| *钡（mg/kg） | 331 | 300 | / |
| *锡（mg/kg） | 7.0 | 7.8 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.3 | 0.4 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 539 | 490 | / |
| 样品状态 | 浅棕、有根 | 浅棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1B03炼铁区1#2#烧结机外东南侧机修房旁绿化带 东经113º54'24" 北纬27º38'14" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S911 | 23E060103S1011 |  |
| pH值（无量纲） | 7.04 | 7.18 | / |
| 砷（mg/kg） | 10.3 | 9.9 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.39 | 0.33 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 48 | 50 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 30.7 | 28.6 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.124 | 0.146 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 37 | 33 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.51 | 0.37 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 3.54 | 3.60 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 16 | 15 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 84.0 | 88.4 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 223 | 214 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.1 | 1.2 | / |
| *钡（mg/kg） | 361 | 376 | / |
| *锡（mg/kg） | 11.5 | 4.5 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.4 | 0.4 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 325 | 290 | / |
| 样品状态 | 浅棕、有根 | 浅棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1C01炼钢区内废钢、原辅材料储存仓库门口绿化带 东经113º54'30" 北纬27º38'54" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S1111 | 23E060103S1211 |  |
| pH值（无量纲） | 6.43 | 6.34 | / |
| 砷（mg/kg） | 11.2 | 11.1 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.47 | 0.43 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 66 | 62 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 20.4 | 18.6 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.080 | 0.094 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 58 | 53 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.35 | 0.58 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.91 | 2.81 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 14 | 14 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 110 | 124 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 202 | 184 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.7 | 1.2 | / |
| *钡（mg/kg） | 344 | 385 | / |
| *锡（mg/kg） | 6.4 | 3.8 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | ND | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 502 | 469 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1C02炼钢区内3#转炉连铸区域附近绿化带处 东经113º54'33" 北纬27º38'38" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S1311 | 23E060103S1411 |  |
| pH值（无量纲） | 7.28 | 7.48 | / |
| 砷（mg/kg） | 12.3 | 11.5 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.46 | 0.44 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 77 | 74 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 22.8 | 21.2 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.081 | 0.095 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 58 | 55 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.49 | 0.37 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.79 | 2.82 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 14 | 13 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 114 | 106 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 198 | 188 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.8 | 1.3 | / |
| *钡（mg/kg） | 362 | 314 | / |
| *锡（mg/kg） | 3.0 | 7.7 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.1 | 0.1 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 515 | 490 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

| 采样日期 | 2023.06.01 | 检测日期 | 2023.06.01~2023.06.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 1D01废水处理区内近煤气柜处自行监测井处绿化带 东经113º54'15" 北纬27º38'40" | 标准值 |
| 采样深度 | 0-20cm | 20-60cm |  |
| 样品编号 检测项目 | 23E060103S1511 | 23E060103S1611 |  |
| pH值（无量纲） | 6.50 | 6.63 | / |
| 砷（mg/kg） | 11.9 | 12.0 | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.54 | 0.52 | 65 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 74 | 71 | 18000 |
| 铅（mg/kg） | 17.5 | 21.2 | 800 |
| *汞（mg/kg） | 0.108 | 0.096 | 38 |
| 镍（mg/kg） | 46 | 44 | 900 |
| *锑（mg/kg） | 0.35 | 0.81 | 180 |
| *铍（mg/kg） | 2.72 | 3.02 | 29 |
| *钴（mg/kg） | 13 | 15 | 70 |
| *钒（mg/kg） | 105 | 99.5 | 752 |
| 氰化物（mg/kg） | ND | ND | 135 |
| 锌（mg/kg） | 180 | 173 | / |
| *钼（mg/kg） | 1.0 | 1.1 | / |
| *钡（mg/kg） | 324 | 346 | / |
| *锡（mg/kg） | 7.9 | 4.5 | / |
| *铊（mg/kg） | 0.2 | 0.3 | / |
| *硫化物（mg/kg） | ND | ND | / |
| 氟化物（mg/kg） | 470 | 424 | / |
| 样品状态 | 红棕、有根 | 红棕、有根 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值标准。 |
| 备 注 | 1.本结果只对当时采集的样品负责； 2.“ND”表示检测结果低于方法检出限； 3.标准值列表中“/”表示执行标准中无标准限值，相对应的检测项目不开展符合性评价； 4.*汞、*钼、*钡、*锑、*钒、*铍、*钴、*锡、*铊、*硫化物：本公司有汞、锑、铍的检测资质，本公司无钼、钡、钒、钴、锡、铊、硫化物的检测资质，经客户同意，分包给具有检测资质的宁波远大检测技术有限公司，分包报告编号为：SW2306037，检验检测机构资质认定证书编号：221120341379； 5.执行标准由委托方提供。 |

三、 检测项目、检测方法、检测仪器及方法检出限

| 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 土壤 | pH值 （无量纲） | 《土壤pH值的测定 电位法》 HJ 962-2018 | pHS-3E pH计 | / |
|  | *汞 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》HJ680-2013 | AFS-933 原子荧光光度计 H336 | 0.002 |
|  | 六价铬 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.5 |
|  | 砷 （mg/kg） | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 | AFS-8520 原子荧光光度计 | 0.01 |
|  | 镉 （mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.01 |
|  | 铜 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 1 |
|  | 镍 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 3 |
|  | 铅 （mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 0.1 |
|  | 锌 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 | A3AFG-12 原子吸收分光光度计 | 1 |
|  | *钼 （mg/kg） | 《土壤质量 电感合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)测定土壤中提取的微量元素》 ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪 H273 | 0.5 |
|  | *钡 （mg/kg） | 《土壤质量 电感合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)测定土壤中提取的微量元素》 ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪 H273 | 3.6 |
|  | *锑 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》HJ680-2013 | AFS-933 原子荧光光度计 H336 | 0.01 |
|  | *铍 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 737-2015 | 240Z石墨炉原子吸收光谱仪 H046 | 0.01 |
|  | *钴 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1081-2019 | 240FS火焰原子吸收光谱仪 H045 | 2 |
|  | *锡 （mg/kg） | 《土壤质量 电感合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)测定土壤中提取的微量元素》 ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪 H273 | 0.5 |
|  | *铊 （mg/kg） | 《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 1080-2019 | 240Z石墨炉原子吸收光谱仪 H046 | 0.1 |
|  | *钒 （mg/kg） | 《土壤质量 电感合等离子体原子发射光谱法 (ICP-AES)测定土壤中提取的微量元素》 ISO 22036-2008 | 5110ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪 H273 | 1.5 |
|  | *硫化物（mg/kg） | 《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 833-2017 | 752紫外可见分光光度计 H514 | 0.04 |
|  | 氰化物（mg/kg） | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法》HJ 745-2015 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | 0.04 |
|  | 氟化物（mg/kg） | 《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008 | PHS-3C pH/离子浓度测量仪 | 12.5 |

※※※※※报告结束※※※※※

附图   采样现场照片